## 非接触式红外测温仪BG43R二合一

所属分类：红外测温仪 | 所属品牌：Blue Gizmo

非接触式红外测温仪BG43R二合一

特点：测量模式（红外和热电偶探头）
最大/最小和连续“锁定”
温度巡回
可选温度单位℃/℉
LCD显示自动关闭电源
IP54防溅，防水
双输出显示

规格
测量范围：-33℃到220℃（-27到428℉）
操作范围：0到50℃（30到122℉）
精确度：±2%或2℃（4℉）
分辨率：0.1℃/0.1℉
发射率范围：0.95默认-可调0.1到1step.01
D:S:2.5:1
电池寿命：40小时连续使用
自动关机：15秒
尺寸：19.7×45.4×166mm
重量：97克包括电池
电池：CR2450×1