## AC1-5系列LAE温控器

所属分类：温度控制器 | 所属品牌：LAE

AC1-5系列LAE温控器

双通道通用控制器或PID

在主电源上运行

带有自整定或开关控制的PID

I2A继电器或SSR试点上主输出和5A继电器的辅助输出

输入0÷1V, 0/4-20mA, PTC/NTCI0K, TC J/K 或 Pt100

0.1 / 1°C 或1°F分辨率

可选的制冷/加热（除湿/湿）控制

绝对或相对温度警报 •前端开关按钮

负载启动限制和电极故障时的安全操作

使用 ZOT-ACI键快速编程

将LAE TAB 连接到监控系统

应用：

温度: 控制小制冷仓库、制冷机柜和表，加热系统，加热柜子，水浴器，炉子，实验室设备

湿度：控制温室、季节性蜂房，冷房，空调房

| 功能 | AC1-5T.. | AC1-5P.. | AC1-5J.. | AC1-5A.. | AC1-5I.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入类型 | PTC | NTC10K | Pt100 | TC ”J” | TC ”K” | 0t1V | 0/4v20mA |
| 范围 | -50v150°C-60t300°F | -40v125°C-40t250°C | -100v850°C -150t999°F | -50v750°C-60t999°F | -50t999°C-60t999°F | 设置结构 |
| 准确性 | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C”; ±1C(b) | ±3°C | ±3mV | ±0.2mA |
| 分辨率 | 0.1 / 1 °C / 1 °f | 1 °C / °f | 0.1/1 |

(a)-50÷150°C; (b) 其他范围

订购方法：

ACI-5TS2RW-A (PTC/NTCI0K 输入，螺丝端子, 2 继电器 II5÷230Vac电源电压,TTL 接口) ACI-5AS2MD-B (0÷1V  输入，螺丝端子，SSR驱动输出，继电器输出2， I2Vac/dc 电源电压, RS485接口)

在要求下，ACI-5可以使用垫圈更好的保护指示灯和面板。

| 位 置 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入 | A = 0÷1V; I = 0/4÷20mA; J= TC ’J'/’K'; P=Ptl00; T=PTC/NTC10K |
| 2 | 连接 | S = 内置螺丝端子 |
| 3 | 输出编号 | 1 = 一个; 2 =两个 |
| 4 | 输出类型 | R = 继电器; M = SSR上输出1, 继电器输出2 |
| 5 | 电源 | D*=12Vac/dc;W =115…230Vac 50/60Hz; 3W |
| 6 | 串行通讯 | Nil = 无; -A = TTL; -B = RS485 |

* = 12Vac/dc电源版本, 输出的最大电压为50Vac/dc, 确保安全绝缘