## DPI 841/842 频率校验仪

所属分类：信号校验仪 | 所属品牌：GE

DPI 841/842 频率校验仪

特点

- 高性能的频率测量和发生器，能够产生3种不同的输出波形，振幅从0.1V到24V

- 测量或输出频率，范围从0.01Hz到50kHz

- CPM、CPH和总计数器

- 电流测量、开关测试和24V回路电源

DPI841频率回路校验仪

测量或输出Hz、kHz、CPM、CPH和脉冲。它提供了高精度的校验标准和多用途的测试工具，是流程技术人员和电子工程师的理想仪器。专业的功能使用电路和频率设备的测试和维护变的非常简单，这些设备包括频率计、批量计数器、转速计、动作拾取器、积分器和流量计。

自动触发器-不考虑波形和幅值检测最佳值。
频率缩放-读数使用流程单位；例如，流量/分或转/分。
可编程的步进和斜坡输出-简化了校验和诊断过程
可调节“微变”值-提供增量输出，便于设置开关、断电器、保险闸和报警。
高级特性-读数保持、最大/最小/平均值（带时间戳）、缩放、迁移（偏移）和阻尼滤波，便于进行系统检查和故障排除。
双读数-提供同步的频率输出和电流测量，便于变送器和回路维护。
自动开关测试-可在HART数字通讯器需要时切换到回路中，从而避免了携带250Ω电阻的不便。

| DPI800系列 | DPI841 | DPI842 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 频率 | 频率 |
| 指示仪（压力测量） |  |  |
| 检验仪（测量/模拟输出） | √ | √ |
| 温度显示仪（双输入/差值） |  |  |
| 0～55mA测量（笑时代24V电源） |  | √ |
| 开关量测试 |  | √ |
| HART回路电阻 |  | √ |
| DOS智能数字压力模块 | ① | ① |
| 可编程步进/斜坡输出 |  | √ |
| 读数保持/最大/最小值/平均/报警/迁移 |  | √ |
| 25个压力单位、流量量化、泄漏测试 | ② | ② |
| 1000点数据存储，RS232接口 | ③ | ③ |

①：外部压力模块请参见IDOS列表，②：当与IDOS压力模块配置用时，③：请参见选件E

| 测量 | 精度 |
| --- | --- |
| 0到999.999Hz | 读数的0.003%+2个末尾字 |
| 0到50.0000kHz | 读数的0.003%+2个末尾字 |
| 0到000000cpm/cph | 读数的0.003%+2个末尾字 |
| 0到999999总计数 |  |
| 输出 | 精度 |
| 0到999.99Hz | 读数的0.003%+0.0023Hz |
| 0到50.000kHz | 读数的0.003%+0.0336kHz |
| 0到99999cpm | 读数的0.003%+0.138cpm |
| 0到99999cph | 读数的0.003%+0.5cph |
| 0到999999脉冲 可变频率范围0到99999Hz |  |
| 温度系数 | -10℃到10℃，30℃到50℃；0.002%FS/℃ |
| 波形 | 正弦波、方波和三角波（单向或双向） |
| 电压输出 | 最大30V |
| 触发水平 | 0-24V，分辨率0.1V |
| 输出幅值 | 0-24 VDC ±% 0-24 VAC ±5%最大20mA |

DPI 842/其它规格

| 测量 | 精度 |
| --- | --- |
| 0到55.000mA | 读数的0.02%+3个末尾字(包含10℃-30℃温度影响) |
| 温度系数 | -10℃到10℃，30℃到50℃；0.002%FS/℃ |
| 开关检测 | 打开和闭合。2mA电流 |
| 回路电源输出 | 24V±10%（最大电流35mA） |