## DPI 832 电压电流校验仪

所属分类：信号校验仪 | 所属品牌：GE

DPI 832 电压电流校验仪

特点
        双读数能力：输出mA、mV或V，同步测量mA或捕获开关闸值
        测量或输出mA、mV或V
        用于智能数字输出传感器（IDOSTM）通用测量模块的即插即用接口

应用
        流程设备测试和维护
        控制回路设置与诊断
        设置DCS、PLC和信号调节器
        调整阀门定位器

设备测试和回路维护
DPI 832电器回路校验仪

测量或输出mA、mV或V，以及捕获开关闸值。它是流程技术人员检查和维护变送器、控制回路、DCS、PLC输入卡和信号调节器的理想仪器。

可编程的步进和斜坡输出

简化了校验过程并且便于系统诊断检查。斜坡输出为变化率指示仪提供一个信号。

可调节“微变”值

提供增量输出，便于准确设置值定位器以及测试开关、继电器、保险闸和报警。

同步双读数

简化变送器的设置和校验;例如，输出mV、V或mA以及测量电流。

高级特性

读数保持、最大/最小/平均值（带时间戳）、缩放、迁移（偏移）和阻尼滤波，便于进行系统检查和故障排除。

两个独立的24V电源

为变送器和控制回路供电

自动开关测试

捕获打开/闭合闸口，可进行快速、精确的“安全系统”检查

HART 电阻

可以在HART数字通讯器需要时切换到回路中，从而避免了携带250Ω电阻的不便

订购信息
请指明选择型号DPI 832.并另行选择附件。

每个仪器均配有电池、测试导线、校验认证和用户指南。

详细信息：
  DPI 832可应用于流程设备测试和维护、控制回路设置与诊断、设置DCS、PLC和信号调节器以及调整阀门定位器等方面。
产 品 描 述
DPI 832 可以测量和输出mA，mV，V信号，并且可以抓取开关动作的值，它是一个理想的工具，用做回路调试，变送器维护调试，DCS，PLC输入输出卡件调试。

性 能 与 优 点
双通道读取能力：输出mA，mV，V信号，并且可以同时测量mA或抓取开关动作值
测量和输出mA，mV，V信号
可提供24V回路供电
大背光液晶显示，菜单驱动界面
坚固、防风雨设计
结构紧凑，操作简单，易于携带
支持IDOS压力模块