## CALYS 75现场多功能校准器

所属分类：其它校验仪 | 所属品牌：aoip

CALYS 75现场多功能校准器

测量、生成同时进行

坚固耐用，适于现场使用

系统连接简单

测量数据存储

通过与工业用户的密切协作，Calys 75集成了所有工艺调节和维护所必需的功能。

人机工程设计和嵌入式软件使Calys 75成为一部高性能的校准器，而且简单易用。

拥有防震护套保护的IP54，和集成的easy-connect®终端以及高对比度的背光显示使其可以在闪电条件下应用。

弹性的键盘可免受灰尘和油渍的污染，突起的按键使您即使戴着手套也可操作Calys 75。它有10个可编程工作参数，能够简化重复性的工作。

CALYS 75简介：

CALYS 75是一种便携式校准器，能够测量两个分离的频道，并同时生成数据。它具有宽阔的透光显示屏，可在所有闪电条件下应用。

仪器外部有带聚碳酸酯键盘的护套保护，使其免受灰尘侵蚀。突起的按键使您在戴着防护手套操作仪器时变得简单。

该仪器可测量和生成电压、电流、频率、电阻信号、电阻探头和热电偶。当与可选的外接压力模块一起使用时还可以测量压力。

Calys 75配有一根束带和一个台座以方便桌面使用，还有一个快速电池充电器和一套6根带鳄鱼嘴夹的测量线。

主要特点：

显示屏：背光显示，可调节对比度

USB连接

推荐外部环境：0至50℃，10至80％相对湿度

极限外部环境：-10至55℃，10至80％相对湿度

Infress保护等级：IP 54

镍氢可充电电池

尺寸：210×110× 50mm （8.3×4.3× 2.0 in.）

重量： 200克（ 7盎司）

Calys 100可测量和模拟下列物理数值：

l          电压

l          电流

l          电阻

l          电阻探头和热电偶温度

l          与可选的外接压力模块一起使用时测量压力（模拟需要用户自行提供压力泵）