## CALYS 50现场多功能校正器

所属分类：其它校验仪 | 所属品牌：aoip

CALYS 50现场多功能校正器

同步测量与模拟

适于现场使用

连接方便

依据工业要求，Calys 50集成了调整和维护过程中的所有必需功能。

Calys 50作为高性能校正仪，人体工学设计，内置软件，使用方便，

IP 54，防摔外壳，内建“easy-connect®”终端，背光显示，适于任何条件下工作。

橡胶键盘，不易被灰尘和油脂污染，也可以带手套进行操作。可记录10种工作配置，支持多个操作者进行重复工作时找到最合适的配置。

Calys 50：介绍

Calys 50是一款便携式校正仪，用于2独立通道同时进行测量和仿真

背光、高对比度显示，用于暗室中工作

外壳保护，Lexan键盘不易被灰尘污染，即使戴手套也可以操作数字键盘区

可以测量和仿真电压、电流、频率、电阻信号、电阻探棒和热电偶

Calys 50标配为颈带、用于桌上的支架、快速电池充电器、一套带鳄鱼夹的测量导线（6根）

“easy connect”系统

这种独特的系统通过在仪器顶端接口插入下列使用：

-  3mm直径的导线

- 补偿热电偶连接器

- 终端接入前面面板

导线通过两块提供热量坡度的黄铜板拉紧，这样就给热电偶一个很好的冷端补偿。

Calys 50有 4mm 接口和安全接口可以连接到前面面板。

显示结果：

Calys 50有数字选择：这种功能可以满足用户要或者不要显示最佳校正结果还有限制只作简单校验的需求。

功能：

Calys 50可以测量和模拟以下物理量：

• 电压

• 电流

• 电阻

• 电阻探棒和热电偶的温度

• 频率信号和干结点的频率

可以执行过程信号量程缩放，修正温度探棒

兼容HART传输，插入250Ω电阻，不会干扰数字数据传输

显示

Calys 50 双重显示功能可以持久显示测量值，仿真值量规，测量和仿真功能。

顶部显示日期，时间和外部温度。

测量时左边显示平均值，最大值，最小值和测量次数。 仿真时屏幕这个区域显示仿真斜波，步阶和常量数据。

可以使用下拉菜单，在线帮助可以更容易连接到探棒和导线。

文件菜单

附加功能：

用户可以节省多达10文书的充分配置和他们随时召回。配置可以保存在用户的使用功能和回忆。配置包括所有的范围内进行编程的工具。

对比度调整：
屏幕的对比度，可随时调整，以适应测量环境
屏幕背光：
背光时间可以编程，节省电池

自主性：

Calys 50电池使用8小时

缩放：
在测量和模拟中，缩放可以使过程信号以％显示或采用其它单位。

该功能还可以修正校准后的传感器。

相对测量： 
编制一个不同于仪表的参考数据（NUL功能）。

通过测量或编程从测量值中减去一个常熟值（TARE功能）。

平方根：

在电流测量和模拟中，该功能可计算由ΔP类型发送机发出的二次方信号。

统计功能：

平均值、最小值、最大值和测量次数都可以被显示。按“重设”键可更新数据。

模拟菜单：

模拟数值可通过键盘输入或使用光标更改特定数字。

生成斜坡：

简单或循环斜坡的开始、结束和持续时间都可被设定以进行模拟。循环斜坡中斜坡的数量是可调节的。

层级模拟：

两种模式可供选择。

程序模式：必须设定开始值、层级数和持续时间。

手动模式：用户有大约100个预设值。

在电流模拟中，用户其他一些预设值，这些数值取决于0％、25％、50％、75％和100％的量表。不同量表的选项：

0-20mA：一次方或二次方。

4-20mA：一次方或二次方。

合成器：

由于有100个需要手动设置的数据，Calys 100允许修改生成的曲线。

发送机功能：

CALYS 100可作为发送机使用。测量输入可通过缩放复制至输出。

Calys 50提供标准6测试线索，快速充电系统，指导手册