## 多气体检测 MGC Dock Pump

所属分类：气体检测 | 所属品牌：Gas Clip

多气体检测 MGC Dock Pump

当您可以一次测试4个便携式气体探测器时，为什么还要单独测试呢？

使用我们的便携式或壁挂式MGC Pump Dock，可减少测试时间和气体用量。

您可以继续逐一测试您的多气体探测器，或者您可以使用Gas Clip Technologies的超可靠MGC Pump便携式气体探测器，以及MGC Pump Dock或MGC Pump 壁挂式底座，立即测试所有检测器。

精确测试和记录每台监控器的所有数据。

您可以指定测试内容，而MGC Pump Dock可以完成工作。

它们可以准确地测试、记录和储存对您公司安全来说至关重要的信息。它们提供单个监视器事件记录、Firmware、设备配置，以及快速/校准记录。强劲的4+GB USB可以为您提供所需的所有内存，而锂离子电池可在一次充电后确保进行几千次测试。

每次可测试4个检测器，每分钟最多测试12个！

使用MGC Pump Dock，您可每次测试和校准4个检测器的LEL、硫化氢、一氧化碳和氧气性能。使用一个平台，您就可以在一分钟内快速测试至多12个检测器，这节约了宝贵的时间，并减少测试气体的用量。MGC Pump Dock或MGC Pump 壁挂式底座，与所有MGC Pump检测器（红外或催化）兼容。

| 规范 |
| --- |
| 尺寸 | 19.78″ x 15.77″ x 7.41″（50.2×40×18.8 cm） |
|  | 壁挂式17.6″ x 12″ x 7.3″（45 x 30 x 18.6 cm） |
| 保修 | 2年 |
| 电池类型 | 在每天100次仪器快速测试的频率下，可充电锂电池可使用2个月 |
| 内存 | USB 4+GB标准 |
| 所执行测试 | 快速测试和校准 |
| 认证和审批 | CE EN 61326-1:2013 |
| 信息存储 | 快速/校准记录、单个监控记录、Firmware和设备配置 |
| 可用气体 | LEL、H2S、CO和O2 |
| 模块兼容性 | 与所有MGC Pump监测器兼容 |
| 校准气体 | 与58L或116L气瓶兼容。也可提供高容量/高压型号。 |