线宽线距测试仪

Bamtone/D300产品介绍

- 产品简介

线宽检测仪是一种实现精密检测的光学测量仪器，采用光源照射被测电路板，经光学放大和相机的光电信号转换，将图像信号传至计算机，显示界面清晰的图像，然后通过鼠标直接框选图像测量区域，进行寻边检测并返回测量结果，主要是专为检测印刷电路板内、外层半成品经显影蚀刻后（上绿油前）线路的上幅及下幅宽度，基本上满足了市面上各种不同厚度的PCB板中的成品和半成品线宽检测。它采用国内外先进技术及零配件，配套界面清晰明了简单易学的操作软件。

- 产品功能

- 框选上下线宽测量：测量框选区域内毛边和铜边宽度；

- 框选单线宽测量：测量框选区域内两条线之间的宽度；

- 框选上线宽测量：测量框选区域内铜边宽度；

- 框选下线宽测量：测量框选区域内毛边宽度；

- 框选13线宽测量：测量框选区域内上铜边和下毛边之间的宽度；

- 框选24线宽测量：测量框选区域内上铜边和下毛边之间的宽度；

- 手动上线宽测量：手动测量铜边宽度；                                       图2模式

- 手动下线宽测量：手动测量毛边宽度；

- 盲孔测量：测量框选区域内铜边和毛边之间的直径；

- 线圆测量：测量线到圆的最短距离；

- 缺口测量：测量缺口的宽度；

- 手动距离测量：手动测量两点之间的距离；

- 点线距离测量：手动测量点到线最短距离；

- 手动圆孔测量：手动测量圆的直径；

3.应用范围：

线宽测量仪主要用于检测PCB印刷电路板内、外层半成品经显影蚀刻后(上绿油前)线路的上幅及下幅宽度及面积、角度、圆直径、圆心距等。可扩展应用于其它电子元器件的显微尺寸测量。

4、产品特点

- 花岗岩工作台，平稳且不会划伤板。

- 高感光度彩色CCD，成像画质清晰。高精度机械调节装置，对焦距进行粗调及微调。

- 红光LD定位，可快速确定测量区域。

- 专用LED环形光源设计且连续可调，满足多种测量模式

- 放大倍率70×~450×可调。

- 软件自动寻边，上下线宽测量可框选,测量更加快捷准确。

- 管理员/操作员模式，方便管理。

- 自动保存测量图片和手动保存图片相结合，快速导出测量数据到Excel和word文档。

- 测量结果单位可选择和转换。

- SPC管制。

- 软件操作简便，鼠标三键操作。

- 中、英、繁体三种语言版本。

5.技术指标和参数

| 分辨率 | 0.60~3μm/pixel |
| --- | --- |
| 电子放大倍率 | 50× |
| 光学放大倍率 | 1.4×~9×（实际倍率70-450倍）连续可调adjustable |
| 变倍方式 | 手动 |
| 调焦方式 | 手动（粗调/微调双旋钮） |
| 光源 | LED环形光（亮度连续可调） |
|  | LD定位光源（红光） |
| CCD | 高感光度彩色130万像素 |
| 可测最大板宽 | 760 mm |
| 测量重复精度 | ±1pixel |
| 视野范围 | 6.4mm×4.8mm~1.28mm×0.96mm |
| 仪器外形尺寸（不含电脑） | 960 mm×760 mm ×1300mm (L x W x H) |
| 仪器重量（不含电脑） | 约200kg |
| 工作电源 | AC 220V±10℅ /50Hz/ 10A |
| 重复精度 | ±1um |
| 倍率 | 1X | 2X | 3 X | 4 X |
| 测量精度 | ±3um | ±1.5um | ±1um | ±0.75um |

6.软件界面介绍：

- 可测量线路板毛边、有自动巡边功能。

- 可选择自动巡边测量和手动测量。

- 具有管理员/操作员模式，可多级别设定权限管理系统。

- 可设定标准值及公差值，可随时导入/导出，即时体现。

- 操控鼠标即可完成快速测量，操作简便易学。

- 多种测量单位之间可自由切换。

- 随时选择合适的分辨率，实时图像大小可调节。

- CCD颜色制式可微调，便于选择合适的图片颜色测量。

- 图片可左右、上下翻转，产品无需摆放角度也可测量。

- 改变倍率无需校正可直接测量，方便快捷。

- 输出报表格式化，可根据用户要求编写输出的数据报表。

- 测量结果可输出Excel、Word、jpg图片等格式。

- 根据设定的标准公差值，超出范围特别提示，如特殊颜色和字体等。

- 配置方案

| 序号 | 品名 | 品牌/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控电脑 | 班通定制 | 1台 |
| 2 | 显示器 | DELL | 1个 |
| 3 | 镜筒 | pms | 1个 |
| 4 | CCD | / | 1个 |